## Slide 1: 实验二十一计数、译码、显示与数字钟

## Slide 2: 实验二十一、计数译码显示电路
一、实验目的
掌握40161的逻辑功能及使用方法。
掌握CD4511译码显示电路的构成及使用方法。
进一步熟悉计数器输出波形的测试方法。
掌握计数、译码、显示电路的设计方法。

## Slide 3: 1、同步计数器40161的逻辑功能
40161是一个4位二进制同步加计数器
表5.18.4 CC40161功能表
清零
使能
数据输入置数
置数
进位
ET=CTT&CTP
CO=Q3Q2Q1Q0
ET
CP
操作状态
0 x x x 异步清零
1 0  x 同步预置
1 1  0 保持
1 1  1 计数
二、实验原理
Notes: 1：VDD接+5V，Vss接地。
2：CP是时钟，脉冲上升沿有效。
3：CR清零，LD置数，都是低电平有效。
4：CTT与CTP合成使能信号ET。
5：Q3到Q0
6：清零除了CR清零外，还有没有其他的方法。
7：清零和预置有什么区别。
异步是清零信号有效时，无视触发脉冲，立即清零。
是指与时钟同步，即时钟触发条件满足时检测是否有效，有效则在下一个时间周期的触发条件下，执行清零。

## Slide 4: 1. 40161的时序波形图

## Slide 5: 2. 构成任意进制计数器的方法
利用同步预置清零
利用异步清零
优点：清零可靠
输出没有毛刺
Notes: 1：异步是清零信号有效时，无视触发脉冲，立即清零。
2：是指与时钟同步，即时钟触发条件满足时检测是否有效，有效则在下一个时间周期的触发条件下，执行清零。，

## Slide 6: 构成多位计数器的级联方法
串行进位（异步）
优点：简单；缺点：速度较慢
六十进制计数器

## Slide 7
构成多位计数器的级联方法
六十进制计数器
并行进位（同步）
优点：速度较快；缺点：较复杂

## Slide 8: CD4511BC — BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver
Top View
Display
灯测试
灭灯
锁存
与74LS48管脚基本兼容
A3 
A0 
A1 
A2 
3. 七段显示译码器CD4511BC
4511不显9以上数据。

## Slide 9
Notes: 真值表

## Slide 10: 七段显示译码器 CC4511
管脚定义
Top View
7段数码管定义
表5.18.1 CC4511功能表
灯测试
灭灯
锁存
4511不显9以上数据。实验箱上的74XX显示:
Q3 
Q0 
Q1 
Q2 
BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver

## Slide 11: Light Emitting Diode (LED) Readout
共阴七段显示器

## Slide 12: 译码显示电路
公共限流电阻

## Slide 13: 芯片管脚图
CD40161 MC14161
MC14011 CD4011
MC14511 CD4511
见389页

## Slide 14
插板
基本功能
以数字形式显示时、分、秒的时间；
小时计数器为同步24进制；
要求手动校时、校分。
扩展功能
仿广播电台正点报时；
定点闹时。
选做题：
（1）任意闹钟
（2）小时为12/24进制可切换
（3）报正点数（几点响几声）
实现多功能数字钟的设计

## Slide 15: 简易数字电子钟电路基本功能要求
① 数字形式显示时、分、秒的时间
② 小时“24进制”，分为60进位
③ 复位：可统一复位到零
④ 手动校正时间。
小时校正时不影响分的正常计数；分校正时不影响小时的正常计数。
Notes: 当数字钟接通电源或者计时出现误差时，需要校正时间（或称校时）

## Slide 16
自动校时：由秒脉冲控制校时
仿广播电台正点报时：在59分51秒、53秒、55秒、
57秒发出低音512Hz信号，
在59分59秒时发出一次高音1024Hz信号，
音响持续1秒钟，在1024Hz音响结束时刻为整点。
定时闹钟：其时间自定；
报整点：发出一次高音1024Hz信号，
音响持续1秒钟，间隔1秒，几点响几声，
亦可由按键控制报整点时数。
其他功能

## Slide 17: 数字钟电路系统的组成框图
数字钟电路系统由主体电路和扩展电路两大部分所组成
振荡器产生稳定的高频脉冲信号，作为数字钟的时间基准，再经分频器输出标准秒脉冲
秒计数器计满60后向分计数器进位
分计数器计满60后向小时计数器进位
小时计数器按照“24翻0”或“12翻1”规律计数
计数器的输出经译码器送显示器
计时出现误差时可以用校时电路进行校时、校分、校秒
扩展电路必须在主体电路正常运行的情况下才能进行功能扩展

## Slide 18
校时电路的设计
只进行分和小时的校时。对校时电路的要求是，在小时校正时不影响分和秒的正常计数；在分校正时不影响秒和小时的正常计数。

## Slide 19
校时方式有“快校时”和～慢校时"两种，“快校时’’是，通过开关控制，使计数器对1 Hz的校时脉冲计数。“慢校时’’是用手动产生单脉冲作校时脉冲。其中S1为校“分"用的控制开关，S2为校“时’’用的控制开关。校时脉冲采用分频器输出的1 Hz脉冲，当S1或S2分别为“0"时可进行“快校时’’。

## Slide 20: 定时控制电路的设计
要求上午5时59分发出闹时信号，持续时间为1分钟。
5时59分对应数字钟的时个位计数器的状态为(Q3Q 2Q1Q0)H1=0101，分十位计数器的状态为(Q3Q2Q1Q0)M2=0101，分个位计数器的状态为(Q3Q2Q1Qo)M1=1001。若将上述计数器输出为“1”的所有输出端经过与门电路去控制音响电路，可以使音响电路正好在7点59分响，持续1分钟后(即6点时)停响。